Соавтор книги "Солнечный вегетарий" А.А.Иванько любезно предоставил всю нижеследующую информацию.

Первая гелиотеплица была постороена ещё в 18 веке .

В 1805 г. генерал-губернатор А.Б. Куракин внедрил в Полтаве теплицы, которые напоминали солнечный коллектор для нагрева воды, но внутри были растения и рабочая зона (рис. ниже). Солнечного тепла поступало достаточно, но для холодного времени стоял резервный отопитель - обычная дровяная печь.

• Что такое современная «Гелиотеплица»?

Гелиотеплица - это совокупность способов использования солнечной энергии для:

1. Оптимального фотосинтеза;

2. Прямого или косвенного теплоснабжения;

3. Преобразования в различные виды энергии и др.

• В чём энергетическое отличие теплиц?

- Гелиотеплица развёрнута к Солнцу, поэтому её инсоляция в 7...21 раз выше. Этого достаточно для самообогрева. А излишки тепла можно использовать для обогрева других объектов (помещения, водоёмы, открытый грунт…)

- До – (10)0С Гелиотеплица не требует отопления, а при морозах используют резервный отопитель на горючих отходах (наши поставки)

- Разработанный режим „Термос” улучшает теплосбережение ГелиоТеплицы ещё в разы.

Использования даже простейших вариантов Гелиотеплиц в Украине, Грузии, Приднестровье, Сибири, Польше показало их необыкновенные эксплуатационные и экономические качества.

Новые Гелиосооружения дадут толчок доступному возрождению энергоавтономных семейных товарных усадеб – пути наукоёмкого возрождения территориальных общин.

Введение новых технологических решений позволило проблемы энергетики и автоматизации микроклимата по затратам перевести в разряд второстепенных, что недостижимо для известных технологий закрытого грунта.

В Гелиотеплице решаются проблемы самообеспечения влагой, связанным азотом, фосфором. Качество и вкус овощей, трав, ягод, фруктов, тропических плодов высокое. Урожай превышает типовые значения, период вегетации уменьшается на 20…45 дней. В 3 раза уменьшаются трудовые затраты.

Новая Гелиотехнология ускоряет время на селекционную работу и подготовку саженцев растений.

Как обеспечивается экологическая чистота продукции???

Это ключевая потребительская проблема нынешних экологически вредных теплиц. Особенно гидропонных.

В наших и модернизируемых нами теплицах экочистота продукции обеспечивается:

- Новым биоземледелием,

- Отсутствием фрамуг (практически замкнутая экосистема),

- Использованием отечественных средств защиты и стимуляторов роста растительного происхождения и др.

Какова урожайность продукции???

Зависит от следующих факторов:

- Квалификации персонала,

- Соблюдения параметров микроклимата и температуры прикорневой среды,

- Надёжной биозащиты растений (здоровая лиана огурцов плодоносит 1…2 года) При соблюдении известных и наших рекомендаций урожай в 2…4 раза выше типового, а период вегетации на 1,0…1,5 мес. короче.

Высокая окупаемость позволяет развивать отрасль при минимальном начальном кредитовании. Через два года начинается самофинансирование.

Гелиотеплицы в условиях техногенных загрязнений

Разработанные нами ГелиоТеплицы являются практически замкнутыми экосистемами без фрамуг, а излишки тепла аккумулируются в почве с одновременной конденсацией в перфорированных воздуховодах влаги и подача её корням растений. Ограждение Гелиотеплицы практически без инфильтрации с возможностью регулирования инсоляции и режима «Термос» в ненастные дни. Применяется сверхэкономное досвечивание растений в оптимальных режимах. Используется специальный биогумус, содержащий необходимые микроэлементы и микрофауну для оптимальной работы корневой системы и развития растений и др., включая использование биологических средств защиты растений.

Всё это обеспечивает возможность сооружения и надёжной эксплуатации Гелиотеплиц в любых экологических и техногенных условиях. Особый эффект - в районах чернобыльской катастрофы. Высокое качество продукции обеспечит высококачественное питание населения при минимальных площадях.

Выводы

Наши Гелиотехнологии безальтернативны при решении многих социально-экономических задач по любым ключевым Критериям. Готовы к активному сотрудничеству в проблемах проектирования, строительства, обеспечения развития Гелиосооружений различного назначения и создания инфраструктуры их перспективного развития.

Предлагаем также принципиальную модернизацию стандартных теплиц с целью энергоавтономного выращивания биоактивных продуктов питания.

Общая стоимость экспериментально-показательной товарной теплицы площадью 1га + 1га внешнего подогревного грунта и необходимой инфраструктуры до €1,4 млн. Срок окупаемости – до 2-х лет.

Нами разработаны траншейные теплицы «ГелиоТермос» для семейных усадебных хозяйств без уклона к югу. Всего 600 кв.м. этих теплиц и столько же подогревного открытого грунта могут дать семье доход от 450.000 грн. в год неизматывающим трудом. Это путь к реальному социально-экономическому самовозрождению села, самоуправлению и самокооперации.

Энергоавтономная товарная теплица выгодна, если её площадь от 200 кв.м. (одна сек-ция). Если урожай овощей от 50 кг/кв.м., то это от 10 тонн продукции. Себестоимость от 20 коп/кг. Построив одну секцию, набравшись опыта и окупив её за год-полтора, сможете расширить её вдвое, втрое…

Если зимой обеспечить специальное энергоавтономное досвечивание, а биогумус будет содержать всю «таблицу Менделеева», то качество и вкус продукции выше любых стандартов. Это прибавка к цене.

При цене зимой от 10 грн/кг, прибыль от продажи от 100 тыс. грн.

!!! Это без дополнительного укрывного открытого грунта !!!,

который подогревается лишним теплом от Теплицы (и от её резервного отопителя) до 9 мес./году и даст три урожая, каждый из которых в три раза выше обычного (подогрев корней увеличивает урожай в разы).

ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ИТЦ) РАЗВИТИЯ ГЕЛИОТЕХНОЛОГИЙ

Проблемами закрытого грунта мы занимаемся более 14 лет.

Готовы предоставить материалы для строительства десятков модификаций ГелиоТеплиц, ГелиоОранжерей, ГелиоБассейнов, ГелиоКемпингов, … и модернизации любых типовых теплиц в энергоавтономный режим «ГелиоТермос» + биоземледелие закрытого грунта.

Масштабы внедрения:

1. Крупнотоварные теплицы (на уклоне местности и на ровном рельефе) с внешним по-догревным грунтом (секции от 0,25 га + 0,25 га внешнего подогревного грунта).

2. Товарные теплицы для семейного хозяйства площадью от 200 м2 + 200 м2 внешнего подогревного грунта.

3. Рассадные Гелиотеплицы (Зимние сады при зданиях) площадью от 40 м2.

Как обеспечивается энергоавтономность теплиц???

1. Энергосберегающая и аккумулирующая тепло конструкция («ГелиоТермос»).

2. Отказ от покупных энергоносителей. Применение сертифицированных высокотемпературных котлов нового поколения на горючих отходах (включая и автошины).

3. Спецдосвечивание (экономия 2…400 раз).

4. Маломощная автоматика и др.

Что такое «биологически активные» продукты оздоровительного питания???

В их составе 91 микробиологическая составляющая в природном соотношении.

Достигается комплексом мероприятий: биоземледелие, досвечивание, микроклимат, и, особо, биоминеральный гумус (в составе которого основные микроорганизмы и элементы «табли-цы Менделеева»).

Зачем внешний подогревной грунт???

- До 9 мес. в году излишнего солнечного тепла в теплице достаточно, чтобы подогреть корневую систему внешнего укрывного (спецплёнкой) грунта,

- Наличие фирменных источников резервного тепла (наши котлы на горючих отходах) позволяет обеспечивать оптимальную температуру околокорневой среды растений.

Какова себестоимость продукции???

- 20…70 коп за 1 кг овощной продукции зимой. При принципиально высоком качестве – это абсолютная конкурентоспособность. Окупаемость капитальной ГелиоТеплицы – до 1 года.

Какова стоимость сооружения 1 кв. м. теплиц нового поколения???

Зависит от:

- Региона, наличия внешней инфраструктуры, варианта теплицы, её площади, необходи-мых инженерных работ, используемого прозрачного ограждения и др.

Диапазон цен от 200 до 900 грн. за 1 кв.м.

Например:

1. Арочная теплица с использованием поликарбоната и ещё двух спецплёнок площа-дью от 200 кв.м. с внешним подогревным грунтом………… до 400 грн/кв.м.

2. Гелиотеплица с плоской крышей на уклоне с внешним подогревным грунтом, ливневым водохранилищем………………………..………..…… от 600 грн/кв.м.

3. Модернизация типовых товарных теплиц с переходом на биоземледелие, энергоавтономность……………………………………………………… 350 грн/кв.м.

Какой вариант энергоавтономной Теплицы выбрать?

Это зависит от намерений Заказчика, его возможностей, местности и наших рекомендаций после ознакомления с будущим хозяйством:

1) Масштабы предполагаемой деятельности и местные условия:

- Площадь сооружений (рекомендуем секции для разных растений по 100; 250,…, 2.500 кв. м.);

- Виды выращиваемой продукции;

- Рельеф местности (уклон к югу или равнина, объекты закрытия участка от Солнца…);

Если уклона нет, то необходимо строить теплицу типа «ГелиоТермос».

- Наличие энергосетей и др.

2) Финансовые возможности Заказчика и доступ к материалам:

- Если Заказчик имеет свою инфраструктуру исполнения (механизмы, рабочих, транспорт и др.), то удешевление значительное;

Что основополагающее в проекте энергоавтономной теплицы нового поколения?

Проблема- Детализация:

1. Фундаменты - теплосберегающие, прочные

2. Каркас - прочный (нагрузка снега до 75 кг/кв. м.)

3. Прозрачное ограждение - тепличный эффект (не выпускает инфракрасные лучи),

- эффект стеклопакета с возможностью стаивания снега,

- режим «ТЕРМОС» ночью и в ненастье,

- регулировка поступления солнечной энергии и др.

4. Система аккумулирования тепла - простота и дешевизна, с подогревом корневой системы (урожай баклажан в 3…4 раза выше)

5. Борьба с перегревом - внешний подогревной грунт, регулировка инсоляции и др.

6. Резервное отопление от сертифицированного отопителя

- без использования покупных энергоносителей,

- быстрого реагирования, автоматизация

7. Досвечивание - экономия в десятки–сотни раз

8. Системность технологий - одновременное решение ряда проблем

9. Микробиологическое качество - экобиоземледелие, микроклимат, спецдосвечивание и др.

10. Комплексное использование сооружений - возможность выращивания различной растительной и животной продукции

Условия

сотрудничества при строительстве товарных теплиц

Обеспечение достаточной для исполнения эскизной документацией на строительство любого Гелиосооружения и сопровождение строительства дистанционно.

Проекты патенточистые, абсолютно конкурентоспособные и являются новым этапом в развитии энергоавтономных замкнутых экосистем нового поколения.